Министерство сельскоГО хозяйства российской федерации

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный                университет»

Факультет: Энергетический

Кафедра: Теплоэнергетики и физики

Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика

и теплотехника

Форма обучения: очная

Профиль подготовки: Энергообеспечение предприятий

Курс, группа, шифр: 3, ТТ-301, 755365

УСМАНОВ ВИЛЬДАН ВИНАРИТОВИЧ

Расчет рекуперативного (пластинчатого) теплообменного аппарата

Расчетно-графическая работа

«К защите допускаю»

Руководитель: к.т.н., доцент Юхин Д.П.

__________________________________

(подпись)

«_____»__________________  2019 г.

Оценка при защите:

_______________________

_______________________

«______»__________2019 г.

Уфа 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВВедение | 4 |
| --- | --- |
| 1 Расчет пластинчатого теплообменника | 5 |
| 2 Гидравлический расчет | 12 |
| Заключение | 16 |
| Библиографический список | 17 |

ВВЕДЕНИЕ

Теплообменными аппаратами (теплообменниками) называются устройства, предназначенные для обмена теплотой между греющей и обогреваемой рабочими средами.  Последние  называются теплоносителями.

Необходимость передачи теплоты от одного теплоносителя к другому возникает во многих отраслях техники: в энергетике, в химической, металлургической, нефтяной, пищевой и других отраслях промышленности.

Независимо от принципа действия теплообменные аппараты, применяющиеся в различных отраслях техники, как правило, имеют свои специфические названия. Эти названия определяются технологическим назначением и конструктивными особенностями. Однако с теплотехнической точки зрения все аппараты имеют одно назначение – передачу теплоты от одного теплоносителя к другому. Последнее определяет те общие положения, которые лежат в основе теплового	расчета	любого	теплообменного	аппарата.

1  Расчет пластинчатого теплообменника

Согласно тепловому расчету по справочным данным определяют теп-лофизические свойства теплоносителей согласно их средней температуре.

Средняя температура горячего теплоносителя  в 0С определяется по зависимости:

(1.1)

где  - температура горячего теплоносителя на входе в теплообменник, 0С;

- температура горячего теплоносителя на выходе из аппарата, 0С;

Аналогично определяется теплофизические свойства холодного тепло-носителя по средней температуре в 0С:

(1.2)

Таблица 1  Физические свойства рассчитываемых органических веществ

| Горячий теплоноситель: Жидкий аммиак при tcp1=53,50С | Холодный теплоноситель: Бутиловый спирт при tcp2=3,50С |
| --- | --- |
| ρ1 | 575 кг/м3 | ρ2 | 820 кг/м3 |
| с1 | 4945 Дж/(кг·К) | с2 | 2325 Дж/(кг·К) |
| λ1 | 0,43 Вт/(м·К) | λ2 | 0,156 Вт/(м·К) |
| µ1 | 118·10-6 м2/с | µ2 | 455·10-6 м2/с |

К требуемым теплофизическим свойствам теплоносителей относятся: плотность, удельная массовая теплоемкость, коэффициент теплопроводности, коэффициент кинематической вязкости, критерий Прандтля.

Согласно уравнению теплового баланса теплообменного аппарата, определяем тепловую нагрузку рассчитываемого теплообменника:

(1.3)

где G1 и G2 - массовые расходы горячего и холодного теплоносителей, кг/с;

V1 и V2 - объемные расходы горячего и холодного теплоносителей, м3/ч;

c1 и c2 – удельные массовые теплоемкости горячего и холодного теплоносителей, Дж/(кг·К);

ρ1 и ρ2  - плотности горячего и холодного теплоносителей при температурах и соответственно, кг/м3.

Тепловая нагрузка в Вт определится по первой части уравнения теплового баланса:

(1.4)

Вт

(1.5)

кг/c

м3/ч

Необходимый массовый расход воды G2  в кг/с определяем по второй части уравнения теплового баланса:

(1.6)

кг/c

Соответственно по массовому расходу холодного теплоносителя определяем объемный расход V2 холодного теплоносителя, м3/ч.

м3/ч

Общая поверхность теплообмена Fтеп в  м2 определяется по уравнению теплопередачи:

(1.7)

где К– коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К);

Δt - среднелогарифмический температурный напор, 0С.

В свою очередь среднелогарифмический температурный напор между горячими холодным теплоносителем  Δt в 0С определяется по известной зависимости:

(1.8)

где - большая из разностей температур между температурами теплоносителей, 0С;

- меньшая из разностей температур между температурами теплоносителей, 0С.

Большая из разностей температур для противоточной схемы движения теплоносителей определяется как:

(1.9)

Меньшая из разностей температур для противоточной схемы движения теплоносителей определяется как:

(1.10)

Коэффициент теплопередачи K в Вт/(м2· К), характеризующий интенсивность теплообмена между теплоносителями в теплообменнике определяется по зависимости:

(1.11)

где - коэффициент теплоотдачи от горячего теплоносителя к поверхности пластины, Вт /м2· К;

– коэффициент теплоотдачи от поверхности пластины к холодному теплоносителю, Вт /м2· К;

R1- термическое сопротивление загрязняющего слоя на пластине со стороны горячего теплоносителя, м2· К/ Вт;

R2- термическое сопротивление пластины, м2·К/ Вт;

R3- термическое сопротивление загрязняющего слоя на пластине со стороны холодного теплоносителя, м2· К/ Вт;

δ1, δ2, δ3 - толщины соответственно загрязняющих слоев и пластины теплообменника, м;

λ1, λ2 , λ3 – соответствующие коэффициенты теплопроводности указанных загрязняющих слоев и пластины теплообменника, Вт/(м·К);

Так как холодным и горячим теплоносителем являются неорганические жидкости, расчетом слоев сопротивлений данных жидкостей можно пренебречь.

При движении теплоносителя в каналах пластинчатого теплообменника коэффициент теплоотдачи рассчитывается в случае турбулентного движения теплоносителя по следующей формуле :

(1.12)

где С – коэффициент, зависящий от режима движения потоков и типа пластин.

В данном случае С=0,0978; n=0,73;

Re– критерий Рейнольдса;

(1.13)

Pr-критерий Прандтля;

с – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К);

υ– кинематическая вязкость, м2/с;

ρ– плотность теплоносителя при средней температуре, кг/м3;

λ– коэффициент теплопроводности теплоносителя при средней температуре, Вт/(м·К);

Критерий Рейнольдса определяется по известной зависимости:

(1.14)

где ω- средняя скорость теплоносителя по сечению канала, м/с;

υ – динамическая вязкость теплоносителя при средней температуре, Па·с.

Следует задаться средней скоростью движения теплоносителя в межпластинном канале ω в м/с по зависимости:

(1.15)

м/c ;

м/c ;

;

;

;

Таблица  2 Физические свойства рассчитываемых органических веществ

для средней температуры стенки пластины

| Горячий теплоноситель: Жидкий аммиак при tcp1=28,50С | Холодный теплоноситель: Бутиловый спирт при tcp2=28,50С |
| --- | --- |
| ρ1 | 595 кг/м3 | ρ2 | 803 кг/м3 |
| с1 | 4821 Дж/(кг·К) | с2 | 2430 Дж/(кг·К) |
| λ1 | 0,455 Вт/(м·К) | λ2 | 0,153 Вт/(м·К) |
| µ1 | 145·10-6 м2/с | µ2 | 230·10-6 м2/с |

;

;

;

По полученным значениям и определяются соответственно величины коэффициентов теплоотдачи и  в Вт /(м2 · К) для обоих теплоносителей по зависимости:

(1.16)

где λ- коэффициент теплопроводности теплоносителя при его средней тем-пературе, Вт/(м·К)

dэ- эквивалентный диаметр канала , м

Вт/ (м2·К) ;

Вт/ (м2·К) ;

Вт/ (м2·К) ;

м2

Количество каналов соответствует выбранной площади.

2  Гидравлический расчет

Сущность гидравлического расчета пластинчатого теплообменного аппарата сводится к определению гидравлических сопротивлений и потерь давления теплоносителей в аппарате  в Па;

где  – суммарное сопротивление трения пластин, Па;

- сопротивление штуцеров, Па;

– суммарные потери давления, обусловленные ускорением потока в теплообменном аппарате, Па;

Гидравлические сопротивления пакетов пластин пластинчатого теплообменника определяются по выражению:

(2.1)

где – плотность теплоносителя при средней его температуре, кг/м3;

–приведенная длина пластины теплообменника, м;

– число последовательных  пакетов  для каждой среды;

-скорость движения теплоносителя в каналах теплообменника (в меж-пластинном пространстве), м/с;

- коэффициент общего гидравлического сопротивления единицы относительной длины канала .

Коэффициенты общего гидравлического сопротивления для обоих теплоносителей определяется по выражению:

(2.2)

;

Па

Па

Гидравлическое сопротивление штуцеров  в Па определяется по зависимости:

(2.3)

- скорость теплоносителя в штуцере, м/с;

Скорость теплоносителя в штуцере определяется по зависимости

(2.4)

где  - объемный расход теплоносителя через теплообменный аппарат, м3/с;                                         - площадь поперечного сечения штуцера, м2

м2 ;

м/c ;

м/c ;

Па ;

Па ;

(2.5)

где - начальная скорость движения теплоносителя (на входе в аппарат), м/с;

- конечная скорость движения теплоносителя (на выходе из аппарата), м/с;

- начальная плотность теплоносителя (на входе в аппарат), кг/м3;

- конечная плотность теплоносителя (на выходе из аппарата), кг/м3 ;

Так как теплообменник состоит из одного пакета , расчетом потерь давления, обусловленных ускорением потока в теплообменном аппарате можно пренебречь.

Па

Па

Мощность, требуемая для подбора перекачивающего теплоноситель насоса

N в Вт определяется по зависимости:

(2.6)

где - коэффициент полезного действия перекачивающего устройства.

Вт ;

Вт

Число параллельных каналов в пакете для каждого теплоносителя определяются по выражению:

(2.7)

где - площадь поперечного сечения пакета пластин, м2;

- площадь одного межпластинного канала, м2;

м2  ;

м2

;

Число пластин в пакете  находят по выражению:

(2.8)

В крайних пакетах, соприкасающихся с плитами, общее число пластин на одну больше (концевую) согласно формуле:

(2.9)

Общая поверхность теплообмена одного пакета  в м2 определяется по выражению:

(2.10)

где – площадь теплоотдающей поверхности одной пластины, м2

м2

Требуемое число пакетов пластин в аппарате определяют:

(2.11)

Если число пакетов, получается величиной дробной, то ее необходимо округлить до ближайшего целого числа с целью корректировки фактической рабочей поверхности всего теплообменного аппарата в м2.

Общее количество пластин в теплообменном аппарате определяется по зависимости:

(2.12)

пластины

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной расчетно-графической работе были  рассчитаны и определены по ГОСТу габаритные размеры теплообменного аппарата, общая производительность, а так же скорость движения  потоков в аппарате. Рассчитаны и проверены скорости движения в штуцерах. Посчитана мощность насосов, необходимых, для прокачки теплоносителей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Рудобашта, С. П. «Теплотехника» : учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению «Агроинженерия»: допущено МСХ РФ / С. П.Рудобашта; Ассоциация «АГРООБРАЗОВАНИЕ». – М. : Колос, 2010. – 599 с.

2 Банных, О.П. Основные конструкции и тепловой расчет теплообмен-ников : учебное пособие / О.П. Банных – СПб НИУ ИТМО, 2012. – 42с.

3 Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии : учеб. пособие для вузов / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. – 3-е изд., испр. – СПб. : ХИМИЗДАТ, 2009. – 496 с.

4 Павлов К.Ф., Процессы и аппараты химической технологии  / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков – М.: Химия, 1987. – 622 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1 Аналог разборного теплообменника

Таблица 3 Технические характеристики спроектированного теплообменного аппарата

| Наименование величин | Значения |
| --- | --- |
| Температура горячего теплоносителя на входе, °С | 56 |
| Температура горячего теплоносителя на выходе, °С | 51 |
| Температура холодного теплоносителя на входе, °С | 2 |
| Температура холодного теплоносителя на выходе, °С | 5 |
| Площадь теплообмена, м2 | 0,8 |
| Число пластин, шт | 4 |
| Габариты пластин, мм | 1370х500 |